## Slide 1
Sony 4K Solution

## Slide 2: Sony 35mm Camera
F65
PMW-F55
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 3: Sony 4K Live Product Solution

## Slide 4: PMW-F55: Application
4K
Live
HFR
POV
Drama
Multi Application
4K-Live System

## Slide 5: PMW-F55
S35mm 4096 x 2160 Single CMOS Imager,
FZ Mount, PL adapter (Standard), B4 adapter (option)
14 F-stops Exposure latitude
Variable Electronic Shutter angle : 1/24 to 1/6000 Sec
Modular Design
Light weight : 2,2Kg

## Slide 6: 4K Live Camera System
BPU-4000
CA-4000
PMW-F55
HDCU-2000
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 7: Large Box Lens configuration
Large box lens (2/3’’)
LA-FZB2
(FZ to B4 Optical Adapter)
PMW-F55
CA-4000
+ Power Booster
(SKC-PB40)
VCT-FSA5

## Slide 8: Professional 4K Live Camera
Power
PMW-F55
PL Lens
3G-SDI x4
3G/HD-SDI
HDCU-2000/2500
3Gbps Fiber
SMPTE Fiber
(2Km)
4K
HFR
HD
HD Cut-out
HD Cut-out
4K
HD
3G/HD-SDI
or
4K/60P
1080 240P/360
RCP/MSU
HD Cut out Option Software
B4 Lens
LA-FZB2
Mount adaptor
3G-SDI
HD
CA-4000
Camera System Adaptor
SKC-PB40 Camera Power Boost unit
BPU-4000
Baseband Processer Unit
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 9: Versatile Live Production Camera System
HDC-2000/2400/2500
3G or HD-SDI
3G/HD-SDI
HDC-2000 series
HDCU-2000/2500
HDCU-2000/2500
F55+CA-4000
35mm lens
2/3” BOX
Lens
Real-time HD Cut-out from 4K
BPU-4000
Fiber(2km)
HD Cut-out
4K
-4K
-Slow Motion
-Normal Speed out
REF/Intercom/Tally
Ret,/Prompter,/Audio
2K
4K live as same operation as current HD
HD
HD
2K
4K
HD
HD
4K

## Slide 10: Optical lens converter
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 11: 4K XAVC Server: PWS-4400
Main Specs
4K x 4 I/O (input/output is switchable)
  4IN, 3IN/1OUT, 2IN/2OUT, 1IN/3OUT, 4OUT
Video and Audio Format
  Video : XAVC codec
    4K XAVC-I（600Mbps @ 60p)
    HD XAVC-I（100Mbps @ 60i）
  Audio : LPCM 24bit 16CH
Internal memory storage
  2TB as standard
    5H @ 4K 60p 600Mbps
    7H @ HD 60i 100Mbps
  Expandable up to 8TB (OPTION)
User Benefits = Great ROI for future (4K)
Cost effectiveness especially in 4K config
Port number in 4K config
Support 4K HFR (4K 120p)
Handle 4K picture as one picture (Not quad)
Same user I/F as market standard device
Cut out function
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 12: 4K Replay system: Cost effective configuration
One Server (PWS-4400) Capable to take 2x4K Camera
4K Replay
Replay w/ Cut-out (HD)
Fiber
F55+CA
PWS-4400
Fiber
Controller
(Workstation + Video board)
1GbE
1.5G SDIx4
4K Replay
Replay w/ Cut-out (HD)
4K Replay System
3G SDI x4
BPU+HDCU
4K
4K

## Slide 13: 4K and High Frame Rate
4K Replay /
Replay w/ Cut-out (HD)
PWS-4400
Controller
(Workstation + Video board)
1GbE
1.5G SDIx4
4K Replay /
Replay w/ Cut-out (HD)
4K Replay System
HD HFR Replay System
4K/HD HFR
HD HFR Replay*
HD HFR Replay*
3G SDI x4
4K/HD HFR
Switchable
The system can perform HD up to 300P/360P
Fiber
F55+CA
Fiber
BPU+HDCU

## Slide 14: F55 for Super Zoom cut out
Judgment
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 15: 4K Super Zoom “HD cut out” by PWS-4400 server
4K Replay
Replay w/ Cut-out (HD)
PWS-4400
Controller
(Workstation + Video board)
1GbE
1.5G SDIx4
4K Replay
Replay w/ Cut-out (HD)
4K Super Zoom System
3G SDI x4
Fiber
F55+CA
Fiber
BPU+HDCU
4K
4K

## Slide 16: 4K Stitch System
Two 4K cameras “STITCH” solution
F55
PWS-4400
Stitch System
Notes: There are two ways making 8Kx2K contents,
Single F65 camera 8K development and two 4K cameras stitch solution

## Slide 17: F65 4K 120p Solution
Fiber
4K
HD HFR
F65 + New SKC4065
+ CA4000 + SKC-PB40
BPU+HDCU
XAVC SERVER
PWS-4400
Controller
(Workstation + Video board)
1GbE
1.5G SDIx4
4K Replay /
HD HFR Replay
Replay w/ Cut-out (HD)
SKC-4065
F65 Live Adaptor
4K 120P Slow-Motion:
x2 4K Slow-motion with great picture quality
For cut-out zoom operation with less motion blur

## Slide 18: Additional enhancement for PMW-F55/F5
EFP-Style Buildup Kit (end of 2014)
- Expand F55/F5 users to Documentary
and Sport shooting
F5 Upgrade Kit (end of 2014)
- F5 user can upgrade to F55
PMW-F5
PMW-F5 upgraded
New Codec Support (end of 2014)
- Add new HD Codec DNxHD
4K for HD Documentary and Sport

## Slide 19: Additional enhancement for PMW-F55/F5
PMW-F5
PMW-F5 upgraded
Best for Documentary and Sport

## Slide 20: 4K Production System in Action

## Slide 21: 4K Production @ 2014 FIFA World Cup
1 Match at Rio Maracana Stadium

## Slide 22: Summary
Real Live operability
Exactly same as HD
Upgrade path to 4K
ALCAM Platform
Multiple Usage
4K / HD / HD HFR
More features
HD 240p & 360p
F65 4K/60p & F65 4K/120p
Expansion to
4K Stitch
Powerful XAVC server
2ch 4K recording (Only Sony)
DNxHD support to co-exist w/EVS
Quality,
Strong ROI,
Proven field records
?????
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 23: F55/F65 35mm Studio/Field Production System
Item | F65 4K Live Camera System | PMW-F55 4K Live Camera System | Note
Imager | S35mm 8K CMOS Image Sensor | S35mm 4K CMOS Image Sensor | 
Shutter for CMOS Imager | Mechanical Shutter | Frame Image Scan | 
4K Format | 4K 50P/60P 4K 100P/120P | 4K 50P/60P | F65, 4K Live will be available in April, 2014. F65 Adaptor SKC-4065 & Power Boost Kit SKC-PB40 are required.
HD HFR Format | HD100i/120i from HDCU | HD200P/240P HD300p/360p (from BPU) | 
ND Filter remote | Motorized ND x4 (F65 only) | Manual ND x2 (F55 only) Motorized ND x4 + CC x4 with LA-FZB2 | 
AUDIO (Mic Input) | 1ch @CA-4000 | 2ch @F55 | 
Shoulder Pad | Fix | Adjustable | 
Transmission length with HDCU-2000 (2500) | Max 1km (500m) 2/3” ---NO, no conversion adapter | Max 2km (1km) Large lens: Approx, 1500/700m | 
Weight w/o Lens, VF | 10.3kgf (F65+F65Adaptor+CA+PB40) | 6.4kgf (F55+CA) | 

## Slide 24: F55/F65 HFR Solution
F55+CA4000
1080 200P/240P --Available
New 1080 300P/360P– April/2014
BPU4000+HDCU2000
RCP-1500
F65+ New SKC4065+CA4000
+SKC-PB40
New 4K 100P/120P-------April/2014
BPU4000+HDCU2000
RCP-1500
EVS XT3
(New software)
1080 240p : Available
1080 360p : N/A yet
EVS XT3
(New software)
4K 120p : N/A yet
PWS-4400
1080 240p : Available
1080 360p : End/May/14
PWS-4400
4K 120p : End/July/14

## Slide 25: Back up
Notes: コンテンツ制作のフォーマットも決まった。解像度だけでなく、高ビットレート化と広色域化を活かす制作手法が今後の課題。
As for our industry, Standardizations are key to penetrate 4K format.
６Ｇ ＰＨＹで初めて 2160Ｐ 50/60Ｐ 444、 Ｄｅｅｐ Ｃｏｌｏｒに対応できる
65型の4K液晶テレビ“WT600シリーズ”「TX-L65WT600」が発表された。欧州では9月末～10月初旬の発売を予定。同時期に日本市場への投入も予定する。価格は6,000ドル程度になるとのこと。 TX-L65WT600
4K 50p/60p信号入力に対応。Dispay Port 1.2aを備えるほか、新規格・HDMI 2.0対応端子を搭載し、色信号を圧縮しない4：4：4入力にも対応している。
・2014年のTVは、420 8bit 60PのHDMI2.0しかサポートしていません。 2013年モデルと同じです。
ですので、今年のTVを使った場合は、422 10bit 60PをHDMI経由で受け取ることは残念ながら出来ません。
現時点で、量産チップとして出荷されているのは、Panaのチップだけという
ことです。Silicon Imageのチップは10月ごろ量産という情報があります。
Panaのチップも、互換性維持には苦労しているようで、使いこなしにはそれなりに頑張らないといけないのではないかと思います。現時点だと
互換性確保の相手は何？という問題もあります。

## Slide 26: Ｆ55 HFR(1080/300p/359.64p)
3G-SDI
HFR-Main out x6
CV
HD-SDI
Monitor out
CV
3G/HD-SDI
Main out Level A/B
(Line and not Monitor ch)
CV
1
2
3
4
5
6
Not used

## Slide 27
CV
4K 3G-SDI
Main out x4
CV
HD-SDI
Monitor out
3G/HD-SDI
Monitor out Level-A/B
(Line and not Monitor ch)
CV
4K 3G-SDI
Monitor out
CV
1
2
3
4
F65 4K (50p/59.94p)
3G-SDI x 4+ 4 Monitor
Note: Slot-3
3G out will be 3G x2 and is transfer to
HDCU same condition as HDC w/2x
Speed condition

## Slide 28
CV
4K 3G-SDI
Main x8
CV
HD-SDI
Monitor out
3G/HD-SDI
Monitor out Level-A/B
(Line and not Monitor channel)
CV
1
2
3
4
5
6
8
7
4K HFR (100p/119.88p)
HFR

## Slide 29: Expanded System Capability for 35mm Production
By using HDCE-200, It can power the camera w/o needing
HDCU or Camera local power
Good for Sit-com type production
DC12V
AC
SMPTE Fiber
New
HDCE-200
AC
AC
SMPTE Fiber
HDCE-200
Situation Comedy
or
SMPTE fiber
SMPTE fiber
-2x4k/HD-SDI out
-1x4k+s-log2/HD-SDI out
-2x4k+HD-SDI out
km
Note:
S-log record:
-R1000
-Server

## Slide 30: Expanded System Capability for 35mm
HDCE-200:
  Availability: June/2014
  Price: TBA
  Note: CA4000/BPU-4000 : Same as standard
  ( Will update software at April/2014)
  System I/F Capability and Limitation:
    Yes:
    Remote control
    Ret( 3G or HD-SDI)
    Ref: HD-Tri-level or BB
    3G/HD-SDI out
    No:
    No Intercom
    Tally----It can be used via RCP
    Prompter
    Audio

## Slide 31: CA-4000/BPU-4000 software update (V2.0)
Software update (V2.0 )
  F55:
    4k: 3840x2160 or 4096X2160
    Transmission (SQD or 2SI)
    Flicker Cancellation
    HFR: 4X, 6X HFR (240p, 360p)
  S-Log out
  HDCE-200
  VF MONO
  ALAC( 2/3” lens only –PL not required) ???
  F65
    4K: only 3840 (SQD only )
    Transmission: SQD only
    Flicker Cancellation
    Note:It is not possble to have this function working when with F65 2X Speed), The mechanical shutteer wil not work under 2x speed, so, it will requires totally different method to cancell flicker
    HFR: 4K 2X speed HFR (120p)
  S-Log out ???
  HDCE-200
  ALAC (“No” ---- PL LENS ONLY operation, It should have no issue)

## Slide 32: CA-4000/BPU-4000 software update (V2.0)
  Note::
  The same software uses on both F65 and PMW-F55
    We can use same CA/BPU for both camera
    F65 system takes time to power up a few minutes to several minute.
    But for demo, we use either F65 ort F55 so, this system locking time will be reduced
    Note: it will be required to go into menu to switch between F65 and PMW-F55
    system mode.
  We cannot operate the system in mix.
  NG: CA4000 with new software and old software with BPU
  NOTE: Will update software at NAB and remaining units
  need to be updated by us.
  Multi camera operation: Not possible

## Slide 33: 4K-production additional tool
Current
  Only HDCU-2000/2500 for 4K production
What about 3G upgraded HDCU1000/1500?
  HDCU-1000 + HKCU-HB10 + HKCU-2005
  HDCU-1500 + HKCU-HB15 + HKCU-2005
  Answer : Yes, they can be used for 4K production
    BPU-4000/HDCU software update will be required
    Software availability: April/2014
HDCU-1000
HDCU-1500
HKCU-HB10
HKCU-HB15
HKCU-2005
HDCU-2000
HDCU-2500
3G Upgrade it and HDSDI I/F board

## Slide 34: New HDCE-200 with HDC-2000 series camera operation
Single Mode Fiber connection
  Requires optional parts (HKCU-SM27)
HDFX200
+HKCU-SM27
Telecast
HDX
SM Fiber Cable Max 10km
HDCU-2500
HDCE-200
+ HKCU-SM27
Mountain hut
Indi 500
Indiana police Circuit
HDC-200 series
SMPTE fiber
Current: Telecast SHED-BS/SHED-C and HDX
AC-IN
Replace
HDFX, HDCE : More to follow with later pages

## Slide 35
Thank you